## Slide 1: Les traumatismes sonores pour les nuls…
…et les moyens de s'en protéger
Michel Boucherat septembre 2018

## Slide 2: Un peu d'anatomie : les trois oreilles
Oreille externe => cornet acoustique
Oreille moyenne => adaptateur d'impédance
Oreille interne => transformation des vibrations en influx nerveux
Oreille externe
Oreille
moyenne
Oreille
interne

## Slide 3: L'oreille interne
Les vibrations sont transmises à une membrane excitant des cellules sensorielles
Les cellules sont alignées comme les touches d'un piano
Les cellules les plus fragiles sont celles des fréquences aiguës

## Slide 4: Représentation de l'audition : l'audiogramme

## Slide 5: L'audiogramme à 20 ans…

## Slide 6: …et à 70 ans…
Les fréquences conversationnelles restent longtemps indemnes
La baisse "physiologique" n'atteint au début que les fréquences aiguës
- Pas de baisse de l'acuité auditive
- Baisse de la compréhension
- Acouphènes

## Slide 7: Le traumatisme sonore
C'est l'exposition de l'oreille interne à des intensités sonores dépassant les possibilités des mécanismes internes de protection
  Soit aigu pouvant entrainer la destruction immédiate et irrémédiable de l'oreille interne
    Explosion
    Discothèque
  Soit chronique, survenant progressivement lors d'expositions à des bruits de plus de 80 dB
    Machines-outils
    Baladeurs

## Slide 8
Tout bruit continu de plus de 80 dB peut entrainer une atteinte de l'oreille interne d'autant qu'il est
  plus intense
  de fréquence plus aiguë

## Slide 9: Exemples de machines
Machine | Intensité | Fréquences
Scie sauteuse | + | Graves
Scie circulaire | +++ | Aiguës+++
Rabo-dégau | ++++ | Graves
Scie à ruban | ++ | Aiguës
Ponceuse | + | Grave
Disqueuse | +++++++++ | Aiguës+++++++
Tour à bois | ± | Graves

## Slide 10: Comment se manifeste le traumatisme sonore chronique ?
Par rien ! du moins pendant longtemps
  Audition longtemps préservée
  Pas d'acouphènes
  Pas de troubles de la compréhension pendant de longues années

## Slide 11: Les premiers signes
Fonction de la durée de l'exposition au bruit et de son intensité, de survenue progressive
  Acouphènes de tonalité aiguë (sifflements)
    D'abord le soir, perceptibles dans le silence
    Puis continus
  Troubles de la compréhension
    En milieu bruyant
    Lors de conversation à plusieurs personnes
  Intolérance aux bruits
    Bruit de l'aspirateur
    Bruits de couverts au restaurant
    Cris d'enfants
  Baisse de l'audition tardive
Une fois apparus, ils sont définitifs.
Il n'y a pas de traitement !!!

## Slide 12: La prévention des traumatismes sonores
Deux possibilités
  Diminuer le bruit à la source
    Capots de protection
    affutage des fers et lames
  Diminuer l'intensité sonore arrivant dans l'oreille interne

## Slide 13: Les protecteurs d'oreilles
Leur rôle est d'atténuer la quantité de vibrations sonores arrivant sur le tympan
Ils doivent répondre à des besoins contradictoires
  Faciles à mettre et à enlever
  Confortables
    Hygiène
    Sensation d'oreille bouchée
  Efficaces mais pas trop
    N'isolant pas le porteur
  Prix accessible

## Slide 14: Deux familles
Intra-auriculaires
  Avantages
    Prix (sauf équipement sur mesure)
    Usage unique
    Efficaces
    Poids
  Inconvénients
    Difficile à mettre et à retirer en permanence
    Problème d'hygiène si mains grasses
    Impression d'oreille bouchée
    Risque de macération de la peau
    Risque de perte

## Slide 15
Externes, type serre-tête
  Avantages
    Efficaces (trop ?)
    Facile à mettre et à retirer
    Pas de sensation d'oreille bouchée
    Moins de problèmes d'hygiène
  Inconvénients
    Plus lourd
    Encombrants
    Serre la tête
    Prix
    Compatibilité avec les autres EPI

## Slide 16: Un cas particulier, les protections électroniques
Intra auriculaires et externes
Bloquent le son au delà de 38 dB tout en permettant les conversations sans retirer la protection
Chères ++
Doivent être rechargées
Fragiles

## Slide 17: Dans tous les cas
Les protections d'oreilles ne sont efficaces que tant qu'elles sont en place
Elles doivent être portées 100% du temps passé au bruit
Toutes les personnes présentes dans l'atelier doivent porter les protections même si ce ne sont pas elles qui génèrent le bruit