Une Gruminette ! C’est quoi ?

Afin de pouvoir débiter des grumes en planches, avec Sylvie Pereira nous avons réalisé une gruminette.

Description

Certes, ce montage ne remplace pas une scierie mobile mais permet à l’utilisateur occasionnel de découper quelques planches à partir d’un tronc abattu. Pour des coupes longitudinales il est conseillé d’utiliser des chaînes spéciales dont l’angle d’affutage est de 10°. La coupe produit un volume de sciures important liée à son épaisseur (8 à 10 mm) ce qui réduit de façon notoire le rendement. Pour obtenir une première coupe rectiligne l’utilisation de guides est requise.

Ces guides sont composés de deux tubes carrés de 30x30 mm posés sur des encoches réalisées dans un fer plat de 10 mm d’épaisseur. Ce fer plat est vissé à chaque extrémité de la future dosse. Ainsi la gruminette «glisse» sur les barres de métal et le guide de chaîne passe sous les fers plats disposés verticalement.

Après la coupe de la dosse c’est le dessus du tronc qui sert de guide et le châssis de la gruminette «glisse» sur le tronc. Avant cette opération il est donc nécessaire d’effectuer un nouveau réglage de hauteur définissant l’épaisseur des planches à débiter.

Fabrication

La réalisation du support de tronçonneuse a débuté par la prise des mesures de la machine (STIHL MS 391) suivie de dessins précis du projet en plan, coupes et élévations. Cette étape est indispensable pour obtenir un résultat correct.

Tout les éléments constitutifs ont été noté sur une liste permettent d’éviter toute erreur au moment du débit.

Le châssis a été réalisé avec des tubes de fer carré de 30x30 mm et les parties coulissantes verticales en tube carré de 25x25 mm. Ces parties coulissantes concernent les guides de profondeur qui permettent le réglage de la hauteur de coupe. Ainsi, vous pouvez débiter vos planches à l’épaisseur souhaitée. Ce principe de coulisses a également été employé dans la version « rallongée » (voir la vidéo « Comment faire une gruminette à longueur »  sur la chaîne de Sylvie Pereira) pour adapter la gruminette à la dimension des divers guides de chaînes.

Afin de conserver la garantie de la tronçonneuse un système de pincement du guide de chaîne a été adopté pour la fixation sur le support. L’installation de la tronçonneuse sur les guides de profondeur se fait par serrage du guide de chaîne protégé par des « silent block ». Le serrage de toutes les pièces mobiles a été effectué à l’aide de boulons et écrous de type M8.

Pour ce qui concerne l’immobilisation de la tronçonneuse une autre solution consiste aux percements du guide de chaîne mais dans ce cas attention à ne pas endommager la poulie située à l’extrémité du guide.

Enfin, pour travailler en toute sécurité, la mise en place d’une protection semi circulaire type « musoir » en bout du guide de chaîne reste indispensable.

Plans et conseils pour la réalisation

Un article de 7 pages consacré à la réalisation de cette gruminette et de sa version « rallongé » ainsi que tous les plans et conseils utiles à sa réalisation est disponible sur le numéro 192 du BOUVET (septembre 2018).

Les plans de cette gruminette sont également téléchargeables (gratuitement) sur le site de l'Air du bois à partir de la vidéo de la chaîne de Sylvie PEREIRA, intitulée « Les plans en 3D de la gruminette à télécharger ».  https://www.youtube.com/watch?v=GW2tYcRJ3Mg

Vous pouvez aussi voir toutes les autres vidéos relatives à ce sujet sur la chaîne de Sylvie PEREIRA.