## Slide 1: Les risques respiratoires dans le travail du bois
…et les moyens de s'en protéger
Michel Boucherat décembre 2018
fr.123rf.com/photo_39261998_nettoyage-de-la-poussière-du-bois-dans-la-maison.html

## Slide 2: Plusieurs sources de risques
Le bois
  La nature du bois
  La taille des particules
Les composés annexes : les solvants
  Les colles
  Formaldéhyde
  Les produits de finition
Les produits de dégradation
  Fumées
  Moisissures (bois échauffé)

## Slide 3: Le bois
Sa nature
  Classiquement bois tanniques
    Chêne
    Châtaignier
    Acacia
    Bois exotiques
  En fait, tous les bois sont dangereux (catégorie 1 = cancérogènes par le CIRC)
    Tableau 47 du régime général des maladies professionnelles (adénocarcinome des voies aériennes supérieures)
      Durée d’exposition au moins 5 ans
      Pouvant n’apparaître qu’au bout de 40 ans
La taille des particules
  Plus elles sont fines, plus elles vont loin dans l’arbre respiratoire

## Slide 4: Inhalation des particules
yantra.eklablog.com
100 µ
< 1 µ
Bois massif
Tronçonnage, délignage, rabotage => 750 à 1500 µ
Toupillage => 100 µ => inhalation
Ponçage => 5 µ => inhalation
Bois reconstitué
Tous usinages => < 2 µ => inhalation distale

## Slide 5: Un peu d’anatomie des voies aériennes supérieures
DocPlayer.fr
medecine-et-sante.com
fitonasal2act.fr
L’épithélium respiratoire élimine les particules par son tapis muqueux et les micro-cils vibratiles

## Slide 6: Modes d’action
Irritant local aigu
  Ecoulement nasal
  Obstruction nasale
  Eternuements
  Croûtes nasales
Irritant local chronique
  Rhinite chronique
  Sinusite
  Cancer des fosses nasales et des sinus

## Slide 7: Quelles sont les activités à risque ?
Machines stationnaires
  Peu de poussières
  Gros grains (sauf toupie)
  Aspiration efficace (quand il y en a)
Tournage
  Essentiellement le ponçage
  Aspiration peu efficace
Electro-portatifs
  Aspiration rarement mise en place
Travail à la main
  Surtout ponçage
leprogres.fr
fr.dreamstime.com

## Slide 8: Quelle prévention ?
Prélèvement à la source
  Aspiration centralisée
  Aspirateur sur électro-portatif
Meilleure captation des poussières
  Tournage « à l’envers » à vitesse lente avec aspiration pour le ponçage
Filtration de l’air de l’atelier
Eviter de nettoyer à la soufflette
EPI
  La solution la plus polyvalente
  En association avec l’aspiration et la filtration

## Slide 9: Quels EPI ?
Le masque anti-poussière FFP1
  Type chirurgical ou bricolage
  Largement suffisant
  Permet le port de lunettes
  Permet le port de casque anti-bruit
Les masques à cartouches
  Extrèmement efficaces
  Contraignants et inconfortables
  Difficile à porter avec autres EPI
  Tournage ?
seton.fr
fisaude.fr
leroymerlin.fr
l-atelier-bois.com

## Slide 10: Au total
Des solutions existent
Pas toujours faciles à (faire) appliquer
D’une très bonne efficacité (sachant que le 100% n’existe pas)
Encore faut-il les appliquer ! Courage, les animateurs !
woodandshop.com