## Slide 1: Table de cartonnage
Jean-Pierre Moulès
28 septembre 2019

## Slide 2: Cahier des charges
Dimensions :
  Longueur : 1,20 m
  largeur : 0,80 m
  Hauteur : 0,79 m
Chêne de 20 mm d’épaisseur
Plateau affleurant le piétement
Profil des pieds en « L »
Casier ouvert hauteur 15 cm
Finition : cérusée + vernis marin
Et … 7 techniques d’assemblage

## Slide 3
Les plans sur Drafsight

## Slide 4: Réalisation : le plateau
Plateau
  Entures pour l’assemblage du plateau (1)
  Rainures pour l’assemblage avec la ceinture du plateau
Ceinture du plateau
  Rainures + fausses languettes (2)
  Coins en coupe d’onglet + lamellos
  (3)

## Slide 5: Réalisation : la ceinture du piétement
Assemblage à doubles dominos sur les pieds (4)

## Slide 6: Réalisation : les pieds
Assemblage à onglets verrouillés à la défonceuse (5)
Fraise CMT Orange

## Slide 7: Réalisation : liaison plateau/piétement
Rainures dans la ceinture de piétement
Taquets en hêtre vissés sur la ceinture du plateau (6)

## Slide 8: Réalisation : casier et fond du casier
Planche de contreplaqué
  Long. 1,03 m x Prof. 0,76 m
  Épaisseur 10 mm
Fillers gauche/droite en chêne
  Longueur 760 mm
  largeur 75 mm
  Epaisseur 20 mm
  Feuillure 10 x 10 mm
  Chanfrein 45°, 7 x 7 mm

## Slide 9: Réalisation : pose du fond de casier
Tasseaux de 30 x 30 mm vissés sur les bords inférieurs de la ceinture du piétement (7)
Pose libre du CP et des fillers

## Slide 10: Détails
Assemblage à onglets verrouillés
    - Pièces d’essais
Fraises à onglets verrouillés CMT
  Réf : 955.504.11, queue 12 mm
Dominos Festool 48 x 22 x 8 mm
    - Pièces d’essais

## Slide 11: Mise en service
Ca y est la table est opérationnelle
Merci à Guy Debousker de m’avoir cédé les plateaux de chêne
Merci à Jean Brémond pour le stockage, la manipulation et les pré-débits des plateaux de chêne
Merci à Alain Houbron pour le prêt de sa machine domino Festool
Réalisation à l’atelier d’Athis-Mons, utilisation de la rabo/dégau de la scie circulaire et de la toupie