## Slide 1: Agencement crémaillères et consoles
Par Gérard Nourigat

## Slide 2: La solution traditionnelle crémaillère de meuble en hêtre
2

## Slide 3: Montage des crémaillères hêtre

## Slide 4: Eviter le fléchissement des étagères en ajoutant un raidisseur avant / arrière

## Slide 5: Les crémaillères nickelées
2
A monter de préférence en rainure

## Slide 6: Les crémaillères nickelées
2
Les crémaillères nickelées sont la meilleure solution pour supporter des étagères dans des montants en mélaminé
Le montage en rainure évitera d’avoir à découper les étagères
Utiliser de préférence des montants d’ épaisseur 19mm
En encastrant de 5 mm des vis de 3 x 16 seront parfaites

## Slide 7: Les crémaillères lourde charge
2
Existent en simple ou double
Nécessitent des consoles qui s’agraffent
La charge supportée dépendra du modèle utilisé
Se fixent sur cloison bois ou placo ou mur béton ou parpaing

## Slide 8: Crémaillères au pas de 32 mm
Le matériel nécessaire
OU
Charge limitée

## Slide 9: Crémaillères au pas de 50 mm
Le matériel nécessaire
OU
Charge limitée
550 Kg sur hauteur 200 cm

## Slide 10: Consoles pour crémaillères de 50 mm
Largeur 26 ou 17 hauteur 12 mm
Charge maxi par console double 60 Kg

## Slide 11: Mise en place des consoles
Il est préférable de fixer la tablette sur la console par au moins une vis

## Slide 12: Espacement des crémaillères
L’espacement maximum est de 80 cm mais la charge sera limitée
L’espacement recommandé est de 60 cm
Pour la charge maximum de 60 Kg par console l’espacement recommandé est de 40 cm
Le mur support doit accepter la charge totale

## Slide 13: Budget pour des crémaillères doubles de 50 mm
Jeu de 4 crémaillères double au pas de 50mm hauteur 200 cm = 24€
Lot de 10 consoles doubles profondeur 47 cm 29€50 Prévoir 6 consoles par crémaillère hauteur 200
Vis et chevilles de fixation pour la charge maximum de 60 Kg par console

## Slide 14: Le choix des vis et chevilles est essentiel pour garantir le résultat chevilles 8 Vis 4,5 x 60 mm

## Slide 15: Conclusion
Le système de crémaillères double est facile à poser et ne nécessite que peu d’outillage
Le rapport qualité / prix est très favorable
La charge supportée est très importante
L’esthétique n’est pas au rendez-vous